Janczyce 21.06.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na : „Dostawę używanych pojemników na odpady o pojemności 1100 litrów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach ”

Zamawiający Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi                 Sp. z o.o., 27-552 Baćkowice, Janczyce 50 zaprasza Państwa do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym prowadzonym ze względu na wartość zamówienia z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zapytania jest dostawa używanych pojemników na odpady o pojemności 1100 litrów do ZUOK w Janczycach. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w dalszej części dokumentu. Kryterium oceny ofert jest cena 100%. Termin realizacji 21 dni od podpisania umowy.

Ofertę należy przesłać meilem na adres mzgok@onet.pl w terminie do dnia 28 czerwca 2019 o godz. 10.00.

Opis zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanych pojemników na odpady o pojemności 1100 litrów do ZUOK w Janczycach o następujących parametrach:

- Pojemnik na odpady o pojemności 1100 litrów

- Ilość – 50 sztuk

- Materiał, z którego są wykonane pojemniki – tworzywo PEHD

- Kolor – antracytowy (szary)

- Sposób zamknięcia – płaska pokrywa

- Wyprodukowane zgodnie z DIN 30700 / EN 840

- Opróżnianie zarówno za pomocą systemu grzebieniowego i DIN

- Odporne na UV, zimno, nagrzewanie i chemikalia

- Pojemniki wyposażone w uchwyt do ręcznego przemieszczania pojemnika

- Pojemnik wyposażony w cztery koła obrotowe z pełnym ogumieniem Ø 200 mm

- Wszystkie części metalowe ocynkowane w celu ochrony przed korozją

- Ładowność: nie mniej niż 450 kg

- Pojemniki nie mogą posiadać pęknięć ani innych uszkodzeń mechanicznych

- Pojemniki muszą być czyste

- Gwarancja – 1 rok za wyjątkiem uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji.

- Warunki dostawy: MZGOK Sp. z o.o., Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, w dni robocze pn-pt 7.00-14.00, na koszt Wykonawcy

II. Termin realizacji 21 dni od podpisania umowy

III. Wzór formularza ofertowego jest przedstawiany w załączniku nr 1

IV. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2

V. Przy wyborze propozycji do realizacji zamówienia będzie się kierował kryterium

Cena 100 %

VI. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej

W cenę propozycji należy wliczyć:

a) wartość dostawy określona w oparciu o przedmiot zamówienia

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT

c) termin płatności przelew 14 dni

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na załączniku nr 1 należy przesłać meilem na adres mzgok@onet.pl w terminie do dnia 28 czerwca 2019 o godz. 10.00

- Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcą są:

Leszek Wołowiec tel. 605 533 283; Marcin Łaskawiec 500 031 424